白朗峰隧道火災事件時間流程

法國端 義大利端

1999.3.24（星期三）

10:46  比利時籍大貨車(heavy goods vehicle HGV)開始產生白煙，事故車輛從法國收費站方向進入隧道，開往義大利方向。收費站人員疏忽，而讓已經開始冒煙的該輛車通過。

10:52  法國方面仍未察知火災，由於義大利控制中心的電話通知，才獲知了火警訊息， 義大利方面由監視紀錄發現火警，且有2組感應器發出警報訊號。

10:53  法國控制中心開始確認冒煙的車輛， 冒煙大貨車停靠在#21 區，為距法國洞口端約6,300m(亦即距離義大利洞口端5,300m)處， 其他車輛駕駛亦協助確認冒煙的大貨車。

10:55  隧道關閉(在這前9 分鐘內有1 輛機車、9 輛小客車、及18 輛大貨車駛入隧道內)， 義大利控制中心證實發生隧道火災大貨車駕駛，棄車步行往義大利洞口方向避難。

10:57  ATMB(白朗峰隧道高速公路管理公司Autorouteet Tunnel du Mont Blanc)人員及4 消防員，被分派輕型消防車從法國端進入隧道，但前進到5,100 m處就被堵塞，無法再前進， 靠近起火點附近的火災警報器啟動(#22區緊急避車灣區)。

10:58  2位消防隊員進入勘查，並使用隧道緊急電話回報情況， 在法國端的控制中心，組成臨時消防調度中心。

10:59  救護車由法國入口進入。

11:01  SITMB( 義大利白朗峰隧道管理公司Société Italienne du Tunnel du Mont Blanc)人員和3 消防員，約在10:57- 11:01 之間從義大利入口進入。

11:02  通知義大利入口附近古瑪耶(Courmayeur)鎮的消防隊支援。

11:10  大型消防車從法國沙莫尼（Chamonix）鎮出發，到達後立即進入隧道，但進入到約3,700m 處後即無法再前進， 消防隊員撤退至#12 區。

11:11  義大利支援的古瑪耶鎮消防隊到達隧道入口。

11:16  由義大利端進入隧道的消防隊接近火災現場附近#22 區，但煙霧已經開始逆流回上游端，故已無法清楚辨認起火點的正確位置。

11:31  6個法國消防員在#12區中受困， 6個義大利人在#17 區避難所中受困。

11:32  法國的第二波救援單位開始進入隧道。

11:33  法國控制室用電話聯絡到困在#12 區的沙莫尼鎮消防員。

11:36  第2 台沙莫尼鎮消防車到達法國洞口端，隨後受命營救困在#12 區法國消防人員他們進入隧道，但是靠近#5區時因遭遇到一堵煙牆而受阻，2 個人被迫在#5 區的避難所裡留下，3個人則戴著呼吸面罩繼續前進。

11:45  義大利端離事故點大約600m 處，消防車輛引擎因缺氧熄火，而撤回到#24 區，在隧道7,200m 處；大約3 個小時以後他們攀登進在車道下的送風通道並且設法自隧道撤離， 義大利的一個消防隊，更動了可變換的風管邊界，仍向火場前進；然而，在#21和#22區之間，因為強烈的熱，他們再也無法前進。

12:53  決定嘗試使用位於車道下的新鮮空氣送風通道的一項營救任務。法國消防人員設法由遠處到達，但是由於進到#5 區的避難所，在他們發現2名消防隊員在那裡待援。更進一步發現位於#11區（3.300m 處）一輛救護車上一位醫生，他給了非常需要幫助的2名沒戴呼吸面罩消防隊員急救， 更進一步他們發現在#11和#12區之間在一個避車灣區裡發現其他2名消防隊員。他們被命令回到#11 區， 然而再進一步，他們再找到#12 區(並非一個避難所)5名消防隊員打開新鮮空氣的送風管上方，使用他們的夾克避開濃煙直接躺在地板上呼吸。立即呼救後5 人被救出，他們中二人送抵里昂醫院。他們中的一個悲訊是，一位沙莫尼鎮消防隊隊長兼消防車駕駛員，在下午4：40 宣告死亡。 他們尋找由法國端騎著機車進入隧道的ATMB 隧道營運公司義大利籍員工；援救者後來報告他仍然救了一群人，並引導它們到義大利端順利逃生。後來他被發現和另一個人死在#20 區。

13:35  火場指揮官上薩瓦省省長發佈高度警戒(紅色計畫Red Plan)，批准啟動大型的救火機制。

18:35  一輛法國消防車駕駛，設法冒極大風險去營救待在#17區避難所的6人（此時每個人也都非常清楚沒有人能待在那裡面還可活命）。

19:04  3個人死在#18 區附近被發現。

1999.3.26（星期五）

10:46  (滿兩天) 花費50 個小時後，火勢被控制。他們使用水噴霧（spray mist），讓隧道降溫冷卻， 隧道有900 m 長度被大量地損壞，瓷磚掉落差不多1km 以上。烈火燒毀的裝置和貨車堵塞了車道，所以甚至必須使用重型設備才得以進入事故中心點。接近事故發生地點的安全避難所也被嚴重損壞，被認為沒有人可在其中的避難所裡面倖存。在1991 年，白朗峰隧道的管理公司ATMB，把隧道邊每300m 分割有防火避難所。令人遺憾的是，其中的兩處（#18區、#20區），本次的事故中，有人在裡面喪生，由於煙霧所毒害，在該區尋求避難後，這些房間沒有提供安全避難路徑，以連接到道路下送新鮮空氣的通道，因此受困者無法順利逃生。約16 時(53 小時) 總共花費53 個小時火災才被完全撲滅。

( ) 內為開始起火後之時刻

[ ] 內為確認起火後開始應變之時刻

# Text boxes

附件