## Slide 1: 大型重機行駛快速道路績效評估檢核案 —台88線四季觀察結果
執行單位: 國立高雄科技大學運籌管理系
主持人: 黃山琿教授、吳偉銘教授
7/30/2021

## Slide 2: 簡報大綱
一、觀察指標與定義
二、觀察作業程序
三、觀察結果分析
四、觀察指標總結

## Slide 3: 一、觀察指標與定義:
觀測指標 | 操作型定義
1. 行進時未保持安全距離 | 與前車距離小於10公尺。 如遇到壅塞的情形，則不列入違規計算。
2. 未保持安全距離變換車道 | 變換車道前與前車距離小於10公尺、或變換車道後與後車距離小於10公尺。 如遇到壅塞的情形，則不列入違規計算。
3. 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 相鄰兩車道有車，車輛從中間通過。
4. 同車道併駛 | 兩汽車、重機於同一車道併排行駛、或同車道超車、或兩重機於同車道交錯併行而前後距離小於5公尺。 汽車與重機併駛，則後到者視為違規；多車道匯集為單一車道路段則不列入違規計算。

## Slide 4: 一、觀察指標與定義:
觀測指標 | 操作型定義
5. 違規使用路肩 | 非指定時段在路肩上行駛、無故在路肩停車、利用路肩超越前車或倒車。 因故於路肩停車者，若無於車輛後方擺放故障警告標誌或明顯標識，列入違規計算。
6. 沿車道線行駛 | 非因變換車道而緊貼車道線連續行駛超過30公尺。
7. 跨越槽化線 | 車輪壓到槽化線。
8. 跨越雙白實線 | 任一車輪壓過雙白實線或車身跨越雙白實線。

## Slide 5: 二、觀察作業程序:
設計
  觀察成員訓練：確保觀察標準一致
    講習、觀察前期樣本、檢討
  觀察成員分配：降低成員個別差異對觀察結果之影響
    每一CCTV小時至少兩位成員觀察(主、副)
    不同成員輪流搭配不同道路、CCTV
執行
  合格樣本篩選：確保依據抽樣順序找到合於標準之觀察樣本
    儘速取得抽樣樣本、檢查
    再次索取備用樣本直到所需樣本數
  每週檢討會議：確認所有觀察結果
    疑義處理
    全體成員共識

## Slide 6: 三、觀察結果與分析 (109年4月) :
觀察 | CCTV | 觀察 | 車種 | 抽樣時段行駛交通量 | 四月結果表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 路段違規總計件數 | 路段違規總計比例(%)
日期 | 編號 | 方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
時段 |  |  |  |  | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 |  | 
日期：4/13 | 3 | 西行 | 小型車 | 1943 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3.40%
時段：15-16 |  |  | 大型重機 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33%
日期：4/30 | 4 | 西行 | 小型車 | 1221 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.15%
時段：11-12 |  |  | 大型重機 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
日期：4/17 | 5 | 東行 | 小型車 | 2292 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2.05%
時段：7-8 |  |  | 大型重機 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.57%
日期：4/20 | 7 | 西行 | 小型車 | 1719 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.15%
時段：18-19 |  |  | 大型重機 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00%
日期：4/14 | 8 | 東行 | 小型車 | 592 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.21%
時段：21-22 |  |  | 大型重機 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
日期：4/11 | 9 | 西行 | 小型車 | 1920 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.19%
時段：14-15 |  |  | 大型重機 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.00%
不分路段違規總計件數 |  |  | 小型車 | 9687 | 128 | 47 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 225 | 2.32%
 |  |  | 大型重機 | 84 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.33%
不分路段違規比例 |  |  | 小型車 | --- | 1.32% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
 |  |  | 大型重機 | --- | 7.14% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
Notes: 框行進…

## Slide 7: 三、觀察結果與分析 (109年5月) :
觀察 | CCTV | 觀察 | 車種 | 抽樣時段行駛交通量 | 五月結果表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 路段違規總計件數 | 路段違規總計比例(%)
日期 | 編號 | 方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
時段 |  |  |  |  | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 |  | 
日期：5/28 | 3 | 西行 | 小型車 | 3003 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2.03%
時段：17-18 |  |  | 大型重機 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28.57%
日期：5/22 | 5 | 東行 | 小型車 | 348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15%
時段：5-6 |  |  | 大型重機 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
日期：5/14 | 6 | 東行 | 小型車 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.17%
時段：0-1 |  |  | 大型重機 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
日期：5/12 | 7 | 西行 | 小型車 | 1635 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.28%
時段：14-15 |  |  | 大型重機 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
日期：5/26 | 9 | 西行 | 小型車 | 1404 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.85%
時段：17-18 |  |  | 大型重機 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
日期：5/29 | 10 | 東行 | 小型車 | 229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.75%
時段：6-7 |  |  | 大型重機 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
不分路段違規總計件數 |  |  | 小型車 | 6835 | 72 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 139 | 2.03%
 |  |  | 大型重機 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.84%
不分路段違規比例 |  |  | 小型車 | --- | 1.05% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
 |  |  | 大型重機 | --- | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
Notes: 框行進…

## Slide 8: 三、觀察結果與分析 (109年6月) :
觀察 | CCTV | 觀察 | 車種 | 抽樣時段行駛交通量 | 六月結果表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 路段違規總計件數 | 路段違規總計比例(%)
日期 | 編號 | 方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
時段 |  |  |  |  | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 |  | 
日期：6/11 | 4 | 西行 | 小型車 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.23%
時段：1-2 |  |  | 大型重機 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.00%
日期：6/17 | 5 | 東行 | 小型車 | 393 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.04%
時段：22-23 |  |  | 大型重機 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
日期：6/3 | 7 | 西行 | 小型車 | 1916 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.20%
時段：7-8 |  |  | 大型重機 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.69%
日期：6/17 | 8 | 東行 | 小型車 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.21%
時段：22-23 |  |  | 大型重機 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
日期：6/4 | 9 | 西行 | 小型車 | 941 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.32%
時段：8-9 |  |  | 大型重機 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
日期：6/7 | 10 | 東行 | 小型車 | 737 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.22%
時段：14-15 |  |  | 大型重機 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
不分路段違規總計件數 |  |  | 小型車 | 4329 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1.27%
 |  |  | 大型重機 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.32%
不分路段違規比例 |  |  | 小型車 | --- | 0.44% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
 |  |  | 大型重機 | --- | 0.00% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
Notes: 框行進…

## Slide 9: 三、觀察結果與分析:
月份 | 月份 | 車種 | 行駛交通量 | 不良駕駛行為 |  |  |  |  |  |  |  |  | 總計件數
 |  |  |  | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 | 總計比例
台88線 | 數量 | 小型車 | 22550 | 248 | 91 | 0 | 0 | 2 | 218 | 0 | 0 | 0 | 559
 |  | 大型重機 | 211 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25
 | 比例 | 小型車 | --- | 1.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.76%
 |  | 大型重機 | --- | 6.16% | 1.90% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.04%
** 違規樣態統計表 (第一季7-9月)

## Slide 10: 三、觀察結果與分析:
** 違規樣態統計表 (第二季10-12月)
 |  | 車種 | 行駛交通量 | 不良駕駛行為 |  |  |  |  |  |  |  |  | 總計件數
 |  |  |  | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 | 總計比例
台88線 | 數量 | 小型車 | 23979 | 253 | 132 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 588
 |  | 大型重機 | 148 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24
 | 比例 | 小型車 | --- | 1.06% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45%
 |  | 大型重機 | --- | 4.73% | 4.73% | 0.00% | 0.68% | 0.00% | 6.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.22%

## Slide 11: 三、觀察結果與分析:
** 違規樣態統計表 (第三季1-3月)
 |  | 車種 | 行駛交通量 | 不良駕駛行為 |  |  |  |  |  |  |  |  | 總計件數
 |  |  |  | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 | 總計比例
台88線 | 數量 | 小型車 | 24706 | 261 | 147 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 539
 |  | 大型重機 | 144 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
 | 比例 | 小型車 | --- | 1.06% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.18%
 |  | 大型重機 | --- | 7.64% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.81%

## Slide 12: 三、觀察結果與分析:
** 違規樣態統計表 (第四季4-6月)
 |  | 車種 | 行駛交通量 | 不良駕駛行為 |  |  |  |  |  |  |  |  | 總計件數
 |  |  |  | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 | 總計比例
台88線 | 數量 | 小型車 | 20851 | 219 | 87 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 419
 |  | 大型重機 | 176 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14
 | 比例 | 小型車 | --- | 1.05% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01%
 |  | 大型重機 | --- | 5.11% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.95%

## Slide 13: 三、觀察結果與分析:
** 違規樣態統計表 (整年7-6月)
 |  | 車種 | 行駛交通量 | 不良駕駛行為 |  |  |  |  |  |  |  |  | 總計件數
 |  |  |  | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 | 總計比例
台88線 | 數量 | 小型車 | 92086 | 981 | 457 | 0 | 0 | 2 | 665 | 0 | 0 | 0 | 2105
 |  | 大型重機 | 679 | 40 | 18 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 80
 | 比例 | 小型車 | --- | 1.07% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.29%
 |  | 大型重機 | --- | 5.89% | 2.65% | 0.15% | 0.15% | 0.29% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.78%

## Slide 14: 四、觀察指標總結:
違規總件數比例:
汽車違規比例因為取樣數較大，約趨於穩定在大約1.27%~2.91%
機車違規比例因為取樣數較少，大約介於7.32%~18.18%
 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 平均
小型車 | 7046 | 7402 | 8102 | 8821 | 7435 | 7723 | 8721 | 9121 | 6864 | 9687 | 6835 | 4329 | 7673.83
小型車總違規數 | 139 | 184 | 236 | 223 | 168 | 197 | 203 | 200 | 136 | 225 | 139 | 55 | 175.42
大型重機 | 88 | 61 | 62 | 55 | 44 | 49 | 53 | 52 | 39 | 84 | 51 | 41 | 56.58
大型重機總違規數 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6.67
小型車違規比例 | 1.97% | 2.49% | 2.91% | 2.53% | 2.26% | 2.55% | 2.33% | 2.19% | 1.98% | 2.32% | 2.03% | 1.27% | 
大型重機違規比例 | 7.95% | 14.75% | 14.52% | 14.55% | 18.18% | 16.33% | 11.32% | 13.46% | 10.26% | 8.33% | 7.84% | 7.32% | 
Chart: 
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月
小型車總違規數 | 139 | 184 | 236 | 223 | 168 | 197 | 203 | 200 | 136 | 225 | 139 | 55
大型重機總違規數 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3
Chart: 
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月
小型車違規比例 | 0.019728 | 0.024858 | 0.029129 | 0.025281 | 0.022596 | 0.025508 | 0.023277 | 0.021927 | 0.019814 | 0.023227 | 0.020337 | 0.012705
大型重機違規比例 | 0.079545 | 0.14754 | 0.14516 | 0.14545 | 0.18182 | 0.16327 | 0.11321 | 0.13462 | 0.10256 | 0.083333 | 0.078431 | 0.073171

## Slide 15: 四、觀察指標總結: (各月數據)
月份 | 車種 | 交通量 | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 | 月總和
七月 | 小型車 | 7046 | 1.15% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.97%
 | 大型重機 | 88 | 4.55% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.95%
八月 | 小型車 | 7402 | 1.19% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.49%
 | 大型重機 | 61 | 8.20% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.75%
九月 | 小型車 | 8102 | 0.98% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.91%
 | 大型重機 | 62 | 6.45% | 1.61% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.52%
十月 | 小型車 | 8821 | 0.95% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.53%
 | 大型重機 | 55 | 5.45% | 5.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.55%
十一月 | 小型車 | 7435 | 1.05% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26%
 | 大型重機 | 44 | 6.82% | 2.27% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 6.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.18%
十二月 | 小型車 | 7723 | 1.18% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.55%
 | 大型重機 | 49 | 2.04% | 6.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.33%
一月 | 小型車 | 8721 | 1.17% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.33%
 | 大型重機 | 53 | 5.66% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.32%
二月 | 小型車 | 9121 | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.19%
 | 大型重機 | 52 | 11.54% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.46%
三月 | 小型車 | 6864 | 1.06% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.18%
 | 大型重機 | 39 | 7.64% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.81%
四月 | 小型車 | 9687 | 1.32% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.32%
 | 大型重機 | 84 | 7.14% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.33%
五月 | 小型車 | 6835 | 1.05% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.03%
 | 大型重機 | 51 | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.84%
六月 | 小型車 | 4329 | 0.44% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.27%
 | 大型重機 | 41 | 0.00% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.32%
 | 小型車 | 92086 | 981 | 457 | 0 | 0 | 2 | 665 | 0 | 0 | 0 | 2105
 | 大型重機 | 679 | 40 | 18 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 80
 | 小型車 |  | 1.065% | 0.496% | 0.000% | 0.000% | 0.002% | 0.722% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 2.29%
 | 大型重機 |  | 5.891% | 2.651% | 0.147% | 0.147% | 0.295% | 2.651% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 11.78%

## Slide 16: 四、觀察指標總結:
    違規樣態: (共四季)
      發生之樣態為行進時未保持安全車距、未保持安全車距變換車道、車道間任意穿梭(鑽車縫)、同車道併駛、違規使用路肩、以及沿車道線行駛。小型車違規比例為2.29%，大型重機違規比例為11.78%。
      其中未保持安全車距總數最多(汽車共981件，佔汽車流量之1.070%; 機車共40件，佔機車流量之5.891%)。
      沿車道線行駛(汽車共665件，佔汽車流量之0.722%; 機車共18件，佔機車流量之2.651%)與未保持安全車距變換車道(汽車共457件，佔汽車流量之0.496%; 機車共18件，佔機車流量之2.651%) 次之
      此外機車另有違規使用路肩(2件，0.295%)、同車道併駛(1件，0.147%)、車道間任意穿梭(鑽車縫) (1件，0.147%)等違規

## Slide 17: END 敬請指教