第一章　緒論

1.1	計畫緣起

汐止交流道及汐止系統交流道完工通車以來，隨經濟與區域發展，各匝道與主線間之交織與分匯流交通量日益嚴重，其中尤以國1汐止交流道南下入口匝道車流，與國1來自基隆方向轉往國3之車流，於集散道路上造成之交織所衍伸之延滯，直接影響到匝道與主線車流之運轉效率，此一狀況隨國3系統交流道以北車流日漸增加而更形嚴重。

緣此，須針對此一車流交織行為所產生之車流延滯與回堵，分別就交通需求、路網特性、工程經濟性與工程可行性，針對解決方案與減輕對策進行可行性分析。

本計畫將就國道1號汐止路段之交通運轉進行改善規劃及工程可行性研究，包含國道1號汐止收費站至汐五高架(汐止端)高速公路主線與沿線交流道改善方案之研擬。本計畫預期功能可解決汐止交流道車流壅塞問題，減低連絡道路交通負荷，亦可分散汐止交流道之集散道路交通量，提升整體國道路網運作效率。

1.2	計畫目標

依據對本計畫工作項目之認知與瞭解，本案計畫目標如下：

1.	改善國道1號汐止收費站至汐五高架(汐止端)高速公路主線與沿線交流道之交通運轉績效。

2.	配合地方政府研提之交流道或地方道路改善計畫，提高範圍路段整體之運轉效率。

1.3	計畫範圍

本計畫範圍包含國道1號汐止收費站至汐五高架(汐止端)高速公路主線與沿線交流道改善方案研擬，並據以辦理工程可行性研究，如下圖1.3-1所示。

圖1.3-1   計畫範圍示意圖

  - 工作項目

1.4.1	工作內容

本可行性研究服務之工作內容，以交通改善規劃暨可行性方案研擬與評估為主，包括改善方案之研擬與評估、研提計畫執行方式、經濟效益及財務規劃、風險分析及因應策略、民間參與可行性評估等內容，此外其他工作項目尚包含現況資料蒐集與分析、配合參加相關會議、配合召開地方說明會及其他需配合之工作等共五大項，說明如下。

1.	現況資料蒐集與分析

(1)	地區發展現況分析

(2)	社經發展與土地使用現況

(3)	交通運輸系統現況分析

(4)	相關建設與發展計畫分析

(5)	交通特性與運輸需求預測

2.	短期交通改善規劃暨可行性方案研擬與評估

(1)	短期交通改善策略(含國道與地區道路)

(2)	可行性方案研擬與評估

(3)	計畫執行分析

(4)	經濟效益及財務規劃(含工程會生命週期成本)

(5)	風險分析及因應策略

(6)	民間參與之可行性評估(含財務效益評估)

(7)	綜合評估

3.	配合參加相關會議、準備簡報資料及簡報工作

4.	配合召開地方說明會

5.	其他依慣例應包含之工作

1.4.2	工作流程

考量本案工作內容及時程之安排，研擬作業流程圖詳如圖1.4-1所示。

圖1.4-1   計畫執行流程圖

  - 期末階段工作重點

本計畫於期中階段研擬兩工程改善方案(分別為方案甲及方案乙)，主要均係透過設置國1南向高架道路，以分離國1往國3南下及汐五高架之車流，以減少汐五高架前車流交織情況，改善匯入區段服務水準，同時亦減少交織區段處理車流，改善交織區運作績效。

但相對高架道路因所需經費龐大，自成立計畫、規劃設計至施工完成最少亦須7年以上，故本計畫於期末階段另再提出方案丙(請見6.2節說明)，第一階段先行處理集散道路車流交織問題，其具體構想為新建一路堤匝道以調整汐止南下集散道路動線，使國道1號南下欲通往汐止系統交流道車流與汐止交流道南入之車輛，藉由此改善方案先行分流，可有效減少集散道路交織車流。其後仍可於第二階段再配合興建新設高架道路。

本計畫針對研擬之三個方案，進行方案評估、推動計畫構想等工作項目，並進行相關課題探討包含：「集散道路拓寬是否能提前施作」、「高架道路車流是否可匯入中山高平面」與「汐止系統南入匝道銜接高架道路之建設必要性」等三個課題。此外，另將再就「縮減工程規模」及「交通工程」之初步構想進行說明。其說明請詳見本報告書第八章。

# Text boxes

期末階段

期中階段

推動計畫構想

成果報告

民間參與構想

相關配套措施

方案評選olw

建議方案

工期及經費

交通功能檢核

運輸效益分析

用地可行性

環境可行性

工程可行性

改善方案研擬

現場踏勘

地形測量

交通量調查

計畫開始

交通課題研析

運輸需求預測

社經發展資料

自然環境資料

相關建設計畫

交通運輸系統

土地使用發展

相關資料蒐集

補充調查計畫

計畫目標及範圍確定