## Slide 1: 大型重機行駛快速道路績效評估檢核案 —台88線第一季觀察結果
執行單位: 國立高雄科技大學運籌管理系
主持人: 黃山琿教授、吳偉銘教授

## Slide 2: 簡報大綱
一、觀察指標與定義
二、觀察作業程序
三、觀察結果分析
四、觀察指標總結

## Slide 3: 一、觀察指標與定義:
觀測指標 | 操作型定義
1. 行進時未保持安全距離 | 與前車距離小於10公尺。 如遇到壅塞的情形，則不列入違規計算。
2. 未保持安全距離變換車道 | 變換車道前與前車距離小於10公尺、或變換車道後與後車距離小於10公尺。 如遇到壅塞的情形，則不列入違規計算。
3. 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 相鄰兩車道有車，車輛從中間通過。
4. 同車道併駛 | 兩汽車、重機於同一車道併排行駛、或同車道超車、或兩重機於同車道交錯併行而前後距離小於5公尺。 汽車與重機併駛，則後到者視為違規；多車道匯集為單一車道路段則不列入違規計算。

## Slide 4: 一、觀察指標與定義:
觀測指標 | 操作型定義
5. 違規使用路肩 | 非指定時段在路肩上行駛、無故在路肩停車、利用路肩超越前車或倒車。 因故於路肩停車者，若無於車輛後方擺放故障警告標誌或明顯標識，列入違規計算。
6. 沿車道線行駛 | 非因變換車道而緊貼車道線連續行駛超過30公尺。
7. 跨越槽化線 | 車輪壓到槽化線。
8. 跨越雙白實線 | 任一車輪壓過雙白實線或車身跨越雙白實線。

## Slide 5: 二、觀察作業程序:
設計
  觀察成員訓練：確保觀察標準一致
    講習、觀察前期樣本、檢討
  觀察成員分配：降低成員個別差異對觀察結果之影響
    每一CCTV小時至少兩位成員觀察(主、副)
    不同成員輪流搭配不同道路、CCTV
執行
  合格樣本篩選：確保依據抽樣順序找到合於標準之觀察樣本
    儘速取得抽樣樣本、檢查
    再次索取備用樣本直到所需樣本數
  每週檢討會議：確認所有觀察結果
    疑義處理
    全體成員共識

## Slide 6: 三、觀察結果與分析 (109年7月) :
觀察 | CCTV | 觀察 | 車種 | 抽樣時段行駛交通量 | 七月結果表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 路段違規總計件數 | 路段違規總計比例(%)
日期 | 編號 | 方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
時段 |  |  |  |  | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 |  | 
日期：7/31 | 10 | 東行 | 小型車 | 590 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.51%
時段：22-23 |  |  | 大型重機 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.27%
日期：7/27 | 8 | 東行 | 小型車 | 727 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14%
時段：20-21 |  |  | 大型重機 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.09%
日期：7/25 | 5 | 東行 | 小型車 | 525 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.43%
時段：5-6 |  |  | 大型重機 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.33%
日期：7/18 | 3 | 西行 | 小型車 | 2001 | 44 | 15 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |  | 69 | 3.45%
時段：11-12 |  |  | 大型重機 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33%
日期：7/14 | 7 | 西行 | 小型車 | 1282 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.42%
時段：6-7 |  |  | 大型重機 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
日期：7/25 | 6 | 東行 | 小型車 | 1921 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.88%
時段：15-16 |  |  | 大型重機 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.00%
不分路段違規總計件數 |  |  | 小型車 | 7046 | 81 | 32 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1.97%
 |  |  | 大型重機 | 88 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.95%
不分路段違規比例 |  |  | 小型車 | --- | 1.15% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
 |  |  | 大型重機 | --- | 4.55% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
Notes: 框行進…

## Slide 7: 三、觀察結果與分析 (109年8月) :
觀察 | CCTV | 觀察 | 車種 | 抽樣時段行駛交通量 | 八月結果表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 路段違規總計件數 | 路段違規總計比例(%)
日期 | 編號 | 方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
時段 |  |  |  |  | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 |  | 
日期：8/29 | 5 | 東行 | 小型車 | 1291 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.94%
時段：21-22 |  |  | 大型重機 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.00%
日期：8/10 | 9 | 西行 | 小型車 | 1354 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.89%
時段：6-7 |  |  | 大型重機 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
日期：8/14 | 8 | 東行 | 小型車 | 274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.38%
時段：5-6 |  |  | 大型重機 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.57%
日期：8/7 | 3 | 西行 | 小型車 | 1837 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2.67%
時段：21-22 |  |  | 大型重機 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.09%
日期：8/19 | 10 | 東行 | 小型車 | 710 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.38%
時段：7-8 |  |  | 大型重機 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
日期：8/14 | 7 | 西行 | 小型車 | 1936 | 52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3.20%
時段：15-16 |  |  | 大型重機 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33%
不分路段違規總計件數 |  |  | 小型車 | 7402 | 88 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 184 | 2.49%
 |  |  | 大型重機 | 61 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14.75%
不分路段違規比例 |  |  | 小型車 | --- | 1.19% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
 |  |  | 大型重機 | --- | 8.20% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
Notes: 框行進…

## Slide 8: 三、觀察結果與分析 (109年9月) :
觀察 | CCTV | 觀察 | 車種 | 抽樣時段行駛交通量 | 九月結果表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 路段違規總計件數 | 路段違規總計比例(%)
日期 | 編號 | 方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
時段 |  |  |  |  | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 |  | 
日期：9/21 | 8 | 東行 | 小型車 | 961 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.35%
時段：13-14 |  |  | 大型重機 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67%
日期：9/13 | 3 | 西行 | 小型車 | 1217 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.05%
時段：22-23 |  |  | 大型重機 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67%
日期：9/15 | 4 | 西行 | 小型車 | 1298 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.00%
時段：6-7 |  |  | 大型重機 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00%
日期：9/14 | 10 | 東行 | 小型車 | 511 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.96%
時段：21-22 |  |  | 大型重機 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.50%
日期：9/5 | 6 | 東行 | 小型車 | 1925 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.25%
時段：15-16 |  |  | 大型重機 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.75%
日期：9/6 | 5 | 東行 | 小型車 | 2190 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 151 | 6.89%
時段：11-12 |  |  | 大型重機 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.50%
不分路段違規總計件數 |  |  | 小型車 | 8102 | 79 | 29 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 236 | 2.91%
 |  |  | 大型重機 | 62 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14.52%
不分路段違規比例 |  |  | 小型車 | --- | 0.98% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
 |  |  | 大型重機 | --- | 6.45% | 1.61% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
Notes: 框行進…

## Slide 9: 三、觀察結果與分析:
月份 | 月份 | 車種 | 行駛交通量 | 不良駕駛行為 |  |  |  |  |  |  |  |  | 總計件數
 |  |  |  | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 | 總計比例
台88線 | 數量 | 小型車 | 22550 | 248 | 91 | 0 | 0 | 2 | 218 | 0 | 0 | 0 | 559
 |  | 大型重機 | 211 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25
 | 比例 | 小型車 | --- | 1.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.76%
 |  | 大型重機 | --- | 6.16% | 1.90% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.04%
** 違規樣態統計表 (第一季7-9月)

## Slide 10: 四、觀察指標總結:
違規總件數比例:
  小型車： 2.76 %
  大型重機： 9.04 %
  大型重機各月份波動介於(7.95%~14.75%)， 惟均較同月份小型車(1.97%~2.91%) 高出數倍
 | 七月 | 八月 | 九月 | 
小型車 | 7046 | 7402 | 8102 | 交通量
大型重機 | 88 | 61 | 62 | 交通量
小型車 | 1.97% | 2.49% | 2.91% | 違規比例
大型重機 | 7.95% | 14.75% | 14.52% | 違規比例
Chart: 
| 七月 | 八月 | 九月
小型車 | 0.019728 | 0.024858 | 0.029129
大型重機 | 0.079545 | 0.14754 | 0.14516

## Slide 11: 四、觀察指標總結:
違規樣態:
    發生之樣態為行進時未保持安全車距、未保持安全車距變換車道、車道間任意穿梭(鑽車縫)、違規使用路肩、以及沿車道線行駛
    其中未保持安全車距總數最多
    未保持安全車距變換車道與沿車道線行駛次之
 |  | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 | 月總和
七月 | 小型車 | 1.15% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.97%
 | 大型重機 | 4.55% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.95%
八月 | 小型車 | 1.19% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.49%
 | 大型重機 | 8.20% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.75%
九月 | 小型車 | 0.98% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.91%
 | 大型重機 | 6.45% | 1.61% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.52%

## Slide 12: END 敬請指教