## Slide 1: 大型重機行駛快速道路績效評估檢核案 —台88線第二、三季觀察結果
執行單位: 國立高雄科技大學運籌管理系
主持人: 黃山琿教授、吳偉銘教授
2021年4月28日

## Slide 2: 簡報大綱
一、觀察指標與定義
二、觀察作業程序
三、觀察結果分析
四、觀察指標總結

## Slide 3: 一、觀察指標與定義:
觀測指標 | 操作型定義
1. 行進時未保持安全距離 | 與前車距離小於10公尺。 如遇到壅塞的情形，則不列入違規計算。
2. 未保持安全距離變換車道 | 變換車道前與前車距離小於10公尺、或變換車道後與後車距離小於10公尺。 如遇到壅塞的情形，則不列入違規計算。
3. 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 相鄰兩車道有車，車輛從中間通過。
4. 同車道併駛 | 兩汽車、重機於同一車道併排行駛、或同車道超車、或兩重機於同車道交錯併行而前後距離小於5公尺。 汽車與重機併駛，則後到者視為違規；多車道匯集為單一車道路段則不列入違規計算。

## Slide 4: 一、觀察指標與定義:
觀測指標 | 操作型定義
5. 違規使用路肩 | 非指定時段在路肩上行駛、無故在路肩停車、利用路肩超越前車或倒車。 因故於路肩停車者，若無於車輛後方擺放故障警告標誌或明顯標識，列入違規計算。
6. 沿車道線行駛 | 非因變換車道而緊貼車道線連續行駛超過30公尺。
7. 跨越槽化線 | 車輪壓到槽化線。
8. 跨越雙白實線 | 任一車輪壓過雙白實線或車身跨越雙白實線。

## Slide 5: 二、觀察作業程序:
設計
  觀察成員訓練：確保觀察標準一致
    講習、觀察前期樣本、檢討
  觀察成員分配：降低成員個別差異對觀察結果之影響
    每一CCTV小時至少兩位成員觀察(主、副)
    不同成員輪流搭配不同道路、CCTV
執行
  合格樣本篩選：確保依據抽樣順序找到合於標準之觀察樣本
    儘速取得抽樣樣本、檢查
    再次索取備用樣本直到所需樣本數
  每週檢討會議：確認所有觀察結果
    疑義處理
    全體成員共識

## Slide 6: 三、觀察結果與分析 (109年10月) :
觀察 | CCTV | 觀察 | 車種 | 抽樣時段行駛交通量 | 十月結果表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 路段違規總計件數 | 路段違規總計比例(%)
日期 | 編號 | 方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
時段 |  |  |  |  | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 |  | 
日期：10/24 | 6 | 東行 | 小型車 | 1685 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.13%
時段：12-13 |  |  | 大型重機 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
日期：10/20 | 7 | 西行 | 小型車 | 1336 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3.74%
時段：13-14 |  |  | 大型重機 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
日期：10/11 | 3 | 西行 | 小型車 | 2327 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3.35%
時段：12-13 |  |  | 大型重機 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.57%
日期：10/5 | 8 | 東行 | 小型車 | 970 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.20%
時段：12-13 |  |  | 大型重機 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00%
日期：10/10 | 10 | 東行 | 小型車 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8.24%
時段：5-6 |  |  | 大型重機 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.11%
日期：10/18 | 9 | 西行 | 小型車 | 2333 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.33%
時段：19-20 |  |  | 大型重機 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.05%
不分路段違規總計件數 |  |  | 小型車 | 8821 | 84 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 223 | 2.53%
 |  |  | 大型重機 | 55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.55%
不分路段違規比例 |  |  | 小型車 | --- | 0.95% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
 |  |  | 大型重機 | --- | 5.45% | 5.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
Notes: 框行進…

## Slide 7: 三、觀察結果與分析 (109年11月) :
觀察 | CCTV | 觀察 | 車種 | 抽樣時段行駛交通量 | 十一月結果表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 路段違規總計件數 | 路段違規總計比例(%)
日期 | 編號 | 方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
時段 |  |  |  |  | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 |  | 
日期：11/13 | 7 | 西行 | 小型車 | 1695 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2.71%
時段：06-07 |  |  | 大型重機 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.57%
日期：11/21 | 4 | 西行 | 小型車 | 1163 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.41%
時段：9-10 |  |  | 大型重機 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67%
日期：11/05 | 5 | 東行 | 小型車 | 799 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.75%
時段：22-23 |  |  | 大型重機 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.00%
日期：11/15 | 3 | 西行 | 小型車 | 2314 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2.03%
時段：11-12 |  |  | 大型重機 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.67%
日期：11/04 | 10 | 東行 | 小型車 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.43%
時段：5-6 |  |  | 大型重機 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.11%
日期：11/16 | 6 | 東行 | 小型車 | 1358 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.69%
時段：10-11 |  |  | 大型重機 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
不分路段違規總計件數 |  |  | 小型車 | 7435 | 78 | 54 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2.26%
 |  |  | 大型重機 | 44 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.18%
不分路段違規比例 |  |  | 小型車 | --- | 1.05% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
 |  |  | 大型重機 | --- | 6.82% | 2.27% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 6.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
Notes: 框行進…

## Slide 8: 三、觀察結果與分析 (109年12月) :
觀察 | CCTV | 觀察 | 車種 | 抽樣時段行駛交通量 | 十二月結果表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 路段違規總計件數 | 路段違規總計比例(%)
日期 | 編號 | 方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
時段 |  |  |  |  | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 |  | 
日期：12/24 | 10 | 東行 | 小型車 | 813 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.60%
時段：7-8 |  |  | 大型重機 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
日期：12/16 | 7 | 西行 | 小型車 | 1789 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.46%
時段：15-16 |  |  | 大型重機 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.50%
日期：12/22 | 3 | 東行 | 小型車 | 1697 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2.77%
時段：13-14 |  |  | 大型重機 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
日期：12/18 | 5 | 東行 | 小型車 | 1400 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.43%
時段：20-21 |  |  | 大型重機 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.43%
日期：12/7 | 8 | 東行 | 小型車 | 470 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7.66%
時段：22-23 |  |  | 大型重機 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.33%
日期：12/6 | 6 | 東行 | 小型車 | 1554 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.48%
時段：17-18 |  |  | 大型重機 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
不分路段違規總計件數 |  |  | 小型車 | 7723 | 91 | 28 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2.55%
 |  |  | 大型重機 | 49 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16.33%
不分路段違規比例 |  |  | 小型車 | --- | 1.18% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
 |  |  | 大型重機 | --- | 2.04% | 6.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
Notes: 框行進…

## Slide 9: 三、觀察結果與分析:
** 違規樣態統計表 (第二季10-12月)
 |  | 車種 | 行駛交通量 | 不良駕駛行為 |  |  |  |  |  |  |  |  | 總計件數
 |  |  |  | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 | 總計比例
台88線 | 數量 | 小型車 | 23979 | 253 | 132 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 588
 |  | 大型重機 | 148 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24
 | 比例 | 小型車 | --- | 1.06% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45%
 |  | 大型重機 | --- | 4.73% | 4.73% | 0.00% | 0.68% | 0.00% | 6.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.22%

## Slide 10: 三、觀察結果與分析 (110年1月) :
觀察 | CCTV | 觀察 | 車種 | 抽樣時段行駛交通量 | 一月結果表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 路段違規總計件數 | 路段違規總計比例(%)
日期 | 編號 | 方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
時段 |  |  |  |  | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 |  | 
日期：1/28 | 6 | 東行 | 小型車 | 1872 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.92%
時段：17-18 |  |  | 大型重機 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
日期：1/16 | 5 | 東行 | 小型車 | 2262 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2.48%
時段：9-10 |  |  | 大型重機 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.65%
日期：1/16 | 10 | 東行 | 小型車 | 1061 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.98%
時段：13-14 |  |  | 大型重機 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
日期：1/29 | 3 | 西行 | 小型車 | 1385 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.67%
時段：21-22 |  |  | 大型重機 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.00%
日期：1/17 | 4 | 西行 | 小型車 | 836 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.72%
時段：8-9 |  |  | 大型重機 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67%
日期：1/26 | 8 | 東行 | 小型車 | 1305 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3.60%
時段：9-10 |  |  | 大型重機 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
不分路段違規總計件數 |  |  | 小型車 | 8721 | 102 | 53 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 203 | 2.33%
 |  |  | 大型重機 | 53 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.32%
不分路段違規比例 |  |  | 小型車 | --- | 1.17% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
 |  |  | 大型重機 | --- | 5.66% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
Notes: 框行進…

## Slide 11: 三、觀察結果與分析 (110年2月) :
觀察 | CCTV | 觀察 | 車種 | 抽樣時段行駛交通量 | 二月結果表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 路段違規總計件數 | 路段違規總計比例(%)
日期 | 編號 | 方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
時段 |  |  |  |  | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 |  | 
日期：2/27 | 8 | 西行 | 小型車 | 1724 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.87%
時段：13-14 |  |  | 大型重機 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.75%
日期：2/19 | 5 | 東行 | 小型車 | 2120 | 43 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3.96%
時段：7-8 |  |  | 大型重機 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.00%
日期：2/4 | 4 | 西行 | 小型車 | 1768 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.87%
時段：16-17 |  |  | 大型重機 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
日期：2/5 | 9 | 西行 | 小型車 | 1221 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.97%
時段：12-13 |  |  | 大型重機 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
日期：2/8 | 10 | 東行 | 小型車 | 941 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.34%
時段：13-14 |  |  | 大型重機 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
日期：2/23 | 6 | 東行 | 小型車 | 1347 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.63%
時段：10-11 |  |  | 大型重機 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.00%
不分路段違規總計件數 |  |  | 小型車 | 9121 | 104 | 59 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2.19%
 |  |  | 大型重機 | 52 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13.46%
不分路段違規比例 |  |  | 小型車 | --- | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
 |  |  | 大型重機 | --- | 11.54% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
Notes: 框行進…

## Slide 12: 三、觀察結果與分析 (110年3月) :
觀察 | CCTV | 觀察 | 車種 | 抽樣時段行駛交通量 | 三月結果表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 路段違規總計件數 | 路段違規總計比例(%)
日期 | 編號 | 方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
時段 |  |  |  |  | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 |  | 
日期：3/16 | 4 | 西行 | 小型車 | 494 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.04%
時段：22-23 |  |  | 大型重機 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00%
日期：3/12 | 6 | 東行 | 小型車 | 1317 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.58%
時段：14-15 |  |  | 大型重機 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00%
日期：3/18 | 7 | 西行 | 小型車 | 1682 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.31%
時段：18-19 |  |  | 大型重機 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.09%
日期：3/17 | 10 | 東行 | 小型車 | 703 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.28%
時段：12-13 |  |  | 大型重機 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
日期：3/4 | 3 | 西行 | 小型車 | 1315 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.05%
時段：20-21 |  |  | 大型重機 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00%
日期：3/17 | 9 | 西行 | 小型車 | 1353 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.63%
時段：15-16 |  |  | 大型重機 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%
不分路段違規總計件數 |  |  | 小型車 | 6864 | 55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1.98%
 |  |  | 大型重機 | 39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.26%
不分路段違規比例 |  |  | 小型車 | --- | 0.80% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
 |  |  | 大型重機 | --- | 5.13% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | --- | ---
Notes: 框行進…

## Slide 13: 三、觀察結果與分析:
** 違規樣態統計表 (第三季1-3月)
 |  | 車種 | 行駛交通量 | 不良駕駛行為 |  |  |  |  |  |  |  |  | 總計件數
 |  |  |  | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 | 總計比例
台88線 | 數量 | 小型車 | 24706 | 261 | 147 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 539
 |  | 大型重機 | 144 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
 | 比例 | 小型車 | --- | 1.06% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.18%
 |  | 大型重機 | --- | 7.64% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.81%

## Slide 14: 三、觀察結果與分析:
** 違規樣態統計表 (前三季7-3月)
 |  | 車種 | 行駛交通量 | 不良駕駛行為 |  |  |  |  |  |  |  |  | 總計件數
 |  |  |  | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 | 總計比例
台88線 | 數量 | 小型車 | 71235 | 762 | 370 | 0 | 0 | 2 | 552 | 0 | 0 | 0 | 1686
 |  | 大型重機 | 503 | 31 | 16 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66
 | 比例 | 小型車 | --- | 1.07% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.37%
 |  | 大型重機 | --- | 6.16% | 3.18% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.12%

## Slide 15: 四、觀察指標總結:
違規總件數比例:
汽車違規比例因為取樣數較大，約趨於穩定在大約1.97%~2.91%
機車違規比例因為取樣數較少，大約介於7.69%~18.18%
各季機車違規比例大概為汽車違規比例之4.78~6.61倍，總計平均為5.54倍
 | 月份 | 車種 | 交通量 | 違規數 | min | max | 平均 | 倍數
第一季 | 7~9 | 小型車 | 22550 | 559 | 1.97% | 2.91% | 2.48% | 4.78
 |  | 重機 | 211 | 25 | 7.95% | 14.75% | 11.85% | 
第二季 | 10~12 | 小型車 | 23979 | 588 | 2.26% | 2.55% | 2.45% | 6.61
 |  | 重機 | 148 | 24 | 14.55% | 18.18% | 16.22% | 
第三季 | 1~3 | 小型車 | 24706 | 539 | 2.00% | 2.33% | 2.18% | 5.41
 |  | 重機 | 144 | 17 | 7.69% | 13.46% | 11.81% | 
前三季 | 7-3 | 小型車 | 71235 | 1687 | 1.97% | 2.91% | 2.37% | 5.54
 |  | 重機 | 503 | 65 | 7.69% | 18.18% | 13.12% | 
Chart: 
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月
小型車 | 0.019728 | 0.024858 | 0.029129 | 0.025281 | 0.022596 | 0.025508 | 0.023277 | 0.021927 | 0.021817
大型重機 | 0.079545 | 0.14754 | 0.14516 | 0.14545 | 0.18182 | 0.16327 | 0.11321 | 0.13462 | 0.11806

## Slide 16: 四、觀察指標總結: (前三季各月數據)
月份 | 車種 | 交通量 | 行進時未保持安全車距 | 未保持安全車距變換車道 | 車道間任意穿梭(鑽車縫) | 同車道併駛 | 違規使用路肩 | 沿車道線行駛 | 違規跨越槽化線 | 違規跨越雙白實線 | 其它 | 月總和
七月 | 小型車 | 7046 | 1.15% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.97%
 | 大型重機 | 88 | 4.55% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.95%
八月 | 小型車 | 7402 | 1.19% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.49%
 | 大型重機 | 61 | 8.20% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.75%
九月 | 小型車 | 8102 | 0.98% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.91%
 | 大型重機 | 62 | 6.45% | 1.61% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.52%
十月 | 小型車 | 8821 | 0.95% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.53%
 | 大型重機 | 55 | 5.45% | 5.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.55%
十一月 | 小型車 | 7435 | 1.05% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26%
 | 大型重機 | 44 | 6.82% | 2.27% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 6.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.18%
十二月 | 小型車 | 7723 | 1.18% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.55%
 | 大型重機 | 49 | 2.04% | 6.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.33%
一月 | 小型車 | 8721 | 1.17% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.33%
 | 大型重機 | 53 | 5.66% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.32%
二月 | 小型車 | 9121 | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.19%
 | 大型重機 | 52 | 11.54% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.46%
三月 | 小型車 | 6864 | 1.06% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.18%
 | 大型重機 | 39 | 7.64% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.81%
 | 小型車 | 71235 | 762 | 370 | 0 | 0 | 2 | 552 | 0 | 0 | 0 | 1686
 | 大型重機 | 503 | 31 | 16 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66
 | 小型車 |  | 1.070% | 0.519% | 0.000% | 0.000% | 0.003% | 0.775% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 2.367%
 | 大型重機 |  | 6.163% | 3.181% | 0.199% | 0.199% | 0.199% | 3.181% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 13.121%

## Slide 17: 四、觀察指標總結:
    違規樣態: (共三季)
      發生之樣態為行進時未保持安全車距、未保持安全車距變換車道、車道間任意穿梭(鑽車縫)、同車道併駛、違規使用路肩、以及沿車道線行駛
      其中未保持安全車距總數最多(汽車共762件，佔汽車流量之1.070%; 機車共31
      件，佔機車流量之6.163%)。
      沿車道線行駛(汽車共552件，佔汽車流量之0.775%; 機車共16件，佔機車流量之3.181%)與未保持安全車距變換車道(汽車共370件，佔汽車流量之0.519%; 機車共16件，佔機車流量之3.181%) 次之

## Slide 18: END 敬請指教